## Slide 1: Противопожарная безопасность в кабинете с ПЭВМ.
Елсуков Илья
2 ИСП

## Slide 2
Помещения с ПЭВМ должны оснащаться аптечкой первой помощи и огнетушителями.
Количество и состав огнетушителей выбирают согласно Правилам пожарной безопасности
ППБ-01-93 в зависимости от площади защищаемого помещения и класса пожара. При наличии
нескольких помещений одного класса (с небольшой площадью каждого из них) количество средств
тушения выбирают с учетом суммарной площади этих помещений.
Основные правила при работе с ПЭВМ

## Slide 3
Согласно требованиям Правил ППБ-01-93, расстояние от возможного очага возгорания до места
размещения огнетушителя не должно превышать 20 м, если ПЭВМ установлены в общественных
зданиях и сооружениях; 30 м — для помещений ВЦ.
Основные правила при работе с ПЭВМ

## Slide 4
Дополнительно к огнетушителям на каждые 200 м2 площади рекомендуется иметь: грубошерстную
ткань или войлок размером не менее 1 X 1 м, асбестовое полотно и пожарный стенд с емкостью
для песка не менее 0, 1 м3. Асбестовое полотно и войлок хранят в металлических футлярах с
крышками. Не реже одного раза в три месяца их следует просушивать и очищать от пыли.
Основные правила при работе с ПЭВМ

## Slide 5: Требования к помещениям при работе с ПВЭМ
Рабочие столы следует размещать таким образом, видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам и естественный свет падал преимущественно слева

## Slide 6: Требования к помещениям при работе с ПВЭМ
1) Влажность воздуха: от 40 до 60%
2) Температура воздуха:
в тепловое время 22-25 градуса
в холодное время 21-24 градуса
3)Скорость движения воздуха: 0,1 м/с

## Slide 7: Требования к помещениям при работе с ПВЭМ
4)Нормы освещения:
Экран не более 300 лк
Коэффициент пульсации освещения не более 5%
5)Уровень шума:
Не более 60 дБА (рабочие кабинеты с ПЭВМ)
Не более 65 дБА (без дисплеев)

## Slide 8: Требования к помещениям при работе с ПВЭМ
Рабочая мебель. Стол
Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800 мм, при отсутствии такой возможности высота должна быть 725 мм.
Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм

## Slide 9: Требования к помещениям при работе с ПВЭМ
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм. И на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм.
Конструкция стола должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе, позволять изменять позу с целью снижения статистического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины

## Slide 10
Кабели, отходящие от монитора и системного блока, а также лучевая трубка в случае ЭЛТ-мониторов, находятся под рабочим электрическим напряжением. Неосторожное, неаккуратное пользование данными электроприборами может стать причиной возгорания в кабинете или привести к поражению человека током.

## Slide 11
Отсюда следуют такие правила поведения в рабочем компьютерном классе:
Иметь чистые, сухие руки.
Не заходить в рабочую зону.
Нельзя вставлять вилку электропровода в розетку, имеющую неисправный вид внешне.
Необходимо во время рабочего процесса следить за степенью нагревания вилки.
Прикасаться к разъемам, проводам электропитания, заземляющим устройствам, тыльной стороне монитора запрещено.
Нельзя устранять неисправности техники самостоятельно.

## Slide 12
Не заставлять проходы и входы / выходы из класса, чтобы не препятствовать в случае пожара эвакуации людей из помещения, не захламлять рабочее место, не складывать посторонние предметы на ПК.
В помещении запрещается курить, пользоваться открытым огнем (свечи, лампы керосиновые, фонари), а также нагревателями, электрическими плитками, чайниками, кипятильниками и другими электроприборами, не имеющими отношения к ПК.
Запрещается укладывать на поверхность электрических ламп бумагу, ткань и прочие горючие материалы.

## Slide 13
Нельзя включать несколько мощных электроприборов в одну розетку.
Запрещено проводить в классе перепланировку мебели и оборудования, если это не предусмотрено строительными нормами.
После урока нужно привести место работы в порядок, затем проследить, чтобы все оборудование в классе было обесточено и зафиксировать информацию в журнале учета.

## Slide 14
Размещают в кабинете только ту аппаратуру и принадлежности, которые требуются в ходе рабочего процесса. Компьютерный класс по правилам запрещается использовать как аудиторию для занятий по другим предметам либо не по назначению. Не допускается хранить в классе информатики учебников либо материалов, не предусмотренных программой обучения.

## Slide 15
Возгорание в компьютерном классе – что делать?
Меры, которые нужно предпринять, если в помещении началось возгорание, следующие:
Отключить все электронное оборудование.
Принять оговоренные заранее меры для ликвидации возгорания.
Эвакуировать материальные ценности по возможности.
Сообщить о пожаре в соответствующие службы – дежурному, руководству, на контрольный пункт.

## Slide 16: Чем и как погасить огонь
В классах, оборудованных персональными компьютерами (ПК), применяют только такие средства пожаротушения, которые не проводят электричество:
порошок;
хладон;
диоксид углерода.